承攬須知

第一章 總則

第 1 條 依據職業安全衛生法及及環境保護等相關法令，為防止職業災害，並保障承攬商人員和本公司同仁之安全健康及維護設施安全，特定本須知來釐定承攬商有關安全衛生及環保事項之責任，承攬商有遵守之義務。若本須知未詳載但有法令規定須遵守者，或是本公司針對承攬商在本公司廠區工作內容之需要而另行提供之管理規範，承攬商仍有注意遵守該法令、該管理規範之義務。

第 2 條 本承攬須知適用範圍為長春人造樹脂廠股份有限公司、長春石油化學股份有限公司、大連化學工業股份有限公司，以下內容簡稱本公司。

第 3 條 適用本須知之承攬商為：

一、承攬本公司工程之承攬商或再承攬商。

二、因銷售設備而需進廠進行安裝、調整、維修、保養、配管、配電等工作之設備供應商或代理商，以及需進廠施工之材料供應商或代理商。

三、使用(非租用)本公司場地之廠商(例如餐廳、電腦維修...等駐廠提供服務的廠商)。

四、其他承攬本公司勞務、運送貨物、廢棄物清除等廠商。

第 4 條 承攬商於本公司各場所若未遵守法令及本公司之各項規定，而造成工安、環保或其他意外事故，致使本公司、其他承攬商或第三人之人身、財物損害時，造成事故之承攬商應負賠償與法律責任。

第 5 條 承攬商因承攬本公司工程在本公司內部所產出之廢棄物，其清運、處理必須符合政府環保法令及本公司相關環保規定，承攬商所委託之清運、處理公司，必須為環保主管機關認可具處理該項廢棄物之資格且依廢清法領有相關證照者，若承攬商所委託之清運、處理公司未依法執行，因而造成任何事故及任何人之損失，承攬商須賠償損失及負法律上之責任。

第 6 條 承攬商於議價前，依據由本公司所提供「承攬須知」之環保、安全衛生等要求，於其報價單內所填費用應含執行安全衛生管理、環保等相關費用。議價前承攬商須完成簽署「承攬須知簽收暨同意單」並交回各廠。

第 7 條 本公司發給承攬商之訂單或簽訂合約金額包含承攬商於施工期間應自行負擔之職安費、現場管理及清潔費、廢棄物清除處理費及保險費。

第 8 條 運送貨物、廢棄物清除等廠商的保險投保相關事項，請參閱合約或訂單等文件。

第 9 條 名詞定義：

一、高風險作業：是指動火作業、局限空間作業、設備管線拆修作業、高架作業、吊掛作業、活線作業、高架地板掀開作業。

二、動火作業：工作時會產生明火或高熱，如電焊、氬焊、噴燈、砂輪、熱風槍等作業。

三、局限空間作業：非供勞工在其內部從事經常性作業，勞工進出方法受限制，且無法以自然通風來維持充分、清淨空氣之空間。如水槽、油槽、管溝等廠所內之作業。

四、設備管線拆修作業：拆卸或鑽孔酸、鹼、有機溶劑、或毒性、可燃、腐蝕氣體、或高溫、低溫流體等管路、或鄰近上述之非危險管路之作業，如氣瓶櫃(Cabinet)、多歧管路控制器(VMB)等。

五、高架作業：依「高架作業勞工保護措施標準」定義之作業。

六、吊掛作業：如使用固定式、移動式起重機、或人字臂起重桿、營建用升降機、營建用提升機、吊籠、捲揚機、簡易升降機、外牆清洗等作業。

七、活線作業、活線接近作業： 有感電危害之作業如 Busway(匯流排)、Plug-in Unit( 插入式單元)拆裝、DC SourceBattery(直流供應系統電池)拆裝、UPS Battery(不斷電電源供應系統電池)、電力電容器換裝、分盤MAIN NFB(主開關)側併接、特高壓斷/復環、高壓饋線解/併聯、高壓盤背板拆裝、高壓變壓器局部放電檢測、高壓盤 IR(紅外線測溫儀)檢測等作業。

八、高架地板掀開作業：掀開高架地板之作業。

第二章 承攬商職責

第 10 條 承攬商(再承攬商亦同)所屬之勞工，應使其接受適於該工作必要之安全衛生教育訓練，時數不得少於三小時。但從事生產性機械或設備之操作、營造作業、缺氧作業、處置使用危險物、有害物者應再各增列三小時。承攬商應將安全衛生教育訓練資料存檔備查，包括訓練時間、講義、勞工簽到、上課相片。

第 11 條 承攬商擁有之機械設備或設施及操作人員應符合職業安全衛生等法規之相關規定，承攬商並於簽訂本約時造冊及提供證書影本供本公司存查。另承攬商為完成承攬工作項目，應派具備合格技術之工作人員或其技能經本公司認可之技術人員。

第 12 條 承攬商應為其工作人員依本公司規定投保勞工保險、全民健康保險及新台幣三百萬元以上之團體意外險等，承攬商對其所有工作人員之安全應負完全責任，倘發生意外事故時，概由承攬商自行負擔一切撫卹賠償及法律上之民、刑事責任，與本公司無涉。

第 13 條 承攬商雇主、工作場所負責人及安全衛生管理人員(具丙種勞工安全衛生業務主管證照以上)之責任：

一、承攬商雇主應指派工作場所負責人，負責該作業場所的現場安全， 參加本公司定期或不定期之承攬商協議組織會議，並每日執行作業前、中、後安全檢查，及轉知環境危害因素與預防事項。

二、承攬商應指派安全衛生管理人員， 負責施工期間工地督導及與本公司聯絡有關安全衛生事項，並參加本公司定期或不定期之承攬商協議組織會議，將各項安全規定、環境危害因素及工作注意事項，轉知所屬勞工、再承攬商。安全衛生管理人員有異動時，承攬商應負責主動通知本公司。

三、承攬商雇主須派其勞工參加本公司所辦理之承攬商教育訓練課程，登錄成為合格人員始可進入本公司施工或作業，不可派遣非合格人員進入本公司施工或作業。

四、承攬商雇主對於特殊作業之危害預防，應指派經受訓合格之安全衛生相關作業主管(如缺氧作業主管等...)在現場督導，方可施工。

五、承攬商於本公司施工時造成任何意外事故，應立即通知本公司人員並採取必要可行之搶救；事故發生後72小時內完成書面調查報告，調查期間承攬商應義務配合執行，以便採取有效對策防止再發。若發生職業安全衛生法第三十七條第二項之職業災害時，承攬商雇主應於八小時內通報勞動檢查機構。

第三章 作業安全管制

第一節 共同規定

第 14 條 禁止事項：

一、禁止於廠內吸煙、亂吐檳榔汁(渣)、喝酒(含酒精成分飲料)、冒用他人出入證、攜帶危險物品入廠。

二、未經允許，禁止碰觸機台、管路、開關管路閥件或站於機台、管路上方施工。

三、進入本公司製程區禁止攜帶私人行動電話、相機或未經本公司許可之無線電對講機。

四、所僱用人員在本公司工作之內容及有關機密，包括製程技術、設備相關資料絕不得洩漏。

五、承攬商應依法僱用人員，倘不稱職或違反規定者，本公司得隨時通知改善，並列入年度評鑑供應商考核紀錄。

六、承攬商不得私自將承攬工作轉予他人經營。

七、承攬商應遵照本公司規定為僱用人員辦理入廠申請，並隨時將解僱、離職或勞保(團保)退保之員工等通知本公司予以註銷。

八、承攬商工作人員進出本公司須團進團出，並依本公司指定之行經路線及場所區內工作，除有特別約定，否則不得擅自闖至其他廠區，若因而發生意外，應自行負責。

九、承攬商需依據國家相關法律規定引進外國人士，並檢附相關文件送本公司備查。若外國人士不懂本國語言或文字，須由懂本國語言或文字的人陪同工作。

第 15 條 危害預防事項：

一、機台於帶電狀態下安裝/維修/ 檢驗，應特別注意機台會移動之部分如 汽缸、鏈條、升降檯面以預防機械傷害。

二、承攬商工作人員之衣著需整潔，並穿著可識別所屬承攬商之外衣，及依作業區域的危害標示或該作業危害，應佩帶適合的個人防護器具如安全帽、安全帶、安全眼鏡、護目鏡、防音護具、濾毒罐等。

三、於潮濕場所(如廚房、水池等)作業時，須著止滑鞋。

四、承攬商應遵照本公司提供之圖面、施工注意事項，對於作業人員應有周全的技術、訓練及告知有關安全知識，使其能充分的瞭解工作環境及安全工作方法、危險因素等，再施與熟練的技術方可參與工作。

五、承攬商應僱用合於技術資格之工作人員，倘因管理不善或疏忽等情事，致本公司蒙受損失時，應負全部賠償責任。

六、施工前承攬商應親自或指定工作場所負責人，駐隨在本公司之工作現場擔任指揮、監督與管理，隨時與本公司有關人員保持連繫與配合，若承攬商未依上述規定辦理，致本公司遭受任何損害，則承攬商應負完全責任，並賠償本公司所受損害。

第 16 條 隔離安全設施事項：

一、動火作業、產生粉塵或煙霧的作業(如打壁虎、銑孔等)，作業點若離最近火警偵測器範圍內，應事先告知本公司監工人員，並待完成隔離火警偵測器後，始准作業。

二、因施工、維修、或測試消防系統時，應事先告知本公司監工人員並提出消防中斷申請核准，待完成相關防護措施後，始准作業。

三、未經允許，禁止私自隔離機台安全連鎖裝置。

第 17 條 作業場所保持整潔，工具材料需暫存現場，須經本公司人員同意放置指定位置，並圍籬與標示清楚；禁止妨礙消防栓/滅火器/電氣盤/安全梯及逃生動線使用。

第 18 條 無塵室作業規定：

一、進入無塵室作業，應遵守本公司相關無塵室管理規定。

二、會產生粉塵之作業不得在無塵區內進行，若無法攜出無塵區外則須使用無塵室專用真空吸塵器或使用附吸塵嘴之水泥電鑽工具以減少粉塵污染。

三、所有施工區域及放置材料工具的區域都必須鋪以塑膠布保護地面。

第 19 條 電氣作業規定：

一、承攬商使用於本公司廠區之電器工具或設備須經本公司儀電人員做機體外殼與電源線無破損、無燒焦現象及接地線確實接好之檢查，做成紀錄，貼上合格標籤後，方可帶入本公司廠區使用。有效期為四個月，到期前需主動通知本公司儀電人員複查。

二、承攬商使用之電器工具、設備、延長線等電氣設備，使用前須自行檢查並記錄之，不可有破損絕緣不良漏電之情況。

三、承攬商使用之延長線，必須為鐵製輪軸式延長線，電線線徑至少2.0 mm2 以上，輪軸為三孔接地型保險開關。前款施工區域若為新建廠房或擴廠工地，除電線內徑至少2.0 mm2 以上外，其餘不在此限。

四、使用延長線不得串接，避免安裝過多電器以防止超過負荷。不可經過通道有絆倒人員或遭車輛輾壓之虞，若經過通道則須將電線架高設置。

五、設備施工用電一律由儀電人員由臨時開關箱接電，嚴禁私接或自行開鎖接電，再經過本公司儀電人員確認接電使用。禁止由消防箱緊急插座，出口指示燈和緊急照明燈之插座接電使用。

六、在潮濕場所從事電氣工作，為防止因漏電造成感電危害，其迴路須確認已經過漏電斷路器才可施工。

七、交流電焊機應裝設自動電擊防止裝置，且接地線連接點必須接近焊點。二次側端子與導線不可裸露破損，電焊機焊柄絕緣良好。

八、本公司電氣開關室及電儀控制盤內禁止非相關人員進出。施工區域之電氣或管線開關須由本公司人員操作，承攬商施工人員不得任意操作。

九、承攬商自備之臨時開關箱，需有內外門蓋板。各分路開關需設置高速高感型漏電斷路器，並使用無熔絲開關。箱體有良好之遮雨、防水功能。

第 20 條 廢棄物清除作業規定：

一、承攬商在本公司廠區所產出之工程及生活廢棄物應每日清除，並維持作業區域之清潔。若有特殊原因經本公司同意後，得依廠內之規定妥善置於暫存區。

二、貯存容器或設施應與所放之廢棄物具有相容性，且有害事業廢棄物，應與一般事業廢棄物、一般生活廢棄物分開貯存。

三、事業廢棄物清運出廠前，應先經本公司相關人員確認，領取磅單及三聯單，交予警衛確認後，始可出廠。有價廢棄物，廠商須填寫廢料出貨單，始可出廠。

四、廢棄物代清除公司進本公司廠區清除事業廢棄物時，除向廠區警衛登記外，並應通知廠區相關人員後始得作業。 清除完成後，需將原儲存地點環境清潔乾淨始得離去。

五、廢棄物代清除公司於廢棄物清運出廠後，後續處理方式及處理能力須符合法規要求。

六、代清除公司須有主管機關核發之合格清除許可證且合於有效期限內始可運作，並視任務所需與本公司簽約。

第 21條 露天開挖作業規定：

一、為防止土石崩塌，垂直開挖深度在1.5米以上者，應設擋土支撐。擋土支撐應繪製施工圖說，並指派專業人員簽章確認其安全性後按圖施作之。

二、擋土支撐之材料不得有顯著之損傷、變形或腐蝕。

三、擋土支撐之構築、組配及拆除作業依「營造安全衛生設施標準」各項規定。

四、 設置擋土支撐之工作場所，必要時應置備加強、修補擋土支撐工程用材料與器材。

五、 雇主對於開挖場所有地面崩塌或土石飛落之虞時，應依地質及環境狀況，設置適當擋土支撐、反循環樁、連續壁、邊坡保護等方法或張設防護網等設施。

六、雇主對於露天開挖作業之工作場所，應設有警告標示，禁止與工作無關人員進入。

第二節 高風險作業:

第 22 條 承攬商施作高風險作業前，須事前確認已完成安全工作許可證申請。

第 23 條 動火作業規定如下：

一、會產生明火的動火作業(如噴燈、砂輪等) ，應依本公司動火作業相關規定，經許可後方可動火。

二、動火作業須備妥滅火器，施工附近確認已無可燃物品。

三、在高處或開孔處進行動火時，避免火花熔渣及焊條散落， 燙傷下方人員或引起火災，應有防止火花飛落防護措施〈如承接桶內裝5 cm水〉及下方區域隔離警戒。

四、使用乙炔切割器時鋼瓶須以台車固定保持豎立及雙層鐵鍊固定；火焰噴槍須有逆止閥防止回火；切割前應檢查氣體調整器及橡皮管等各項連接是否緊密，檢查時只准用測漏液試驗，嚴禁使用火焰試驗。

五、從事電焊或乙炔切割作業須有充足通風或配戴適當防護器具。

第 24 條 局限空間作業規定如下：

一、依法規「職業安全衛生設施規則」第29-1～29-7條及「缺氧症預防規則」中之各項安全規定，指派缺氧作業主管、搶救人員及現場監視人員執行監督、檢點、搶救等工作。

二、局限空間作業前應依本公司局限空間作業相關規定，經許可後方可施工。

三、作業前須測定氧氣濃度與其他有害氣體濃度(如硫化氫等)是否符合規定。並於作業中連續確認氧氣及有害物質濃度。

四、局限空間須設置人員進出管制口，現場監視人員須隨時監督作業人員安全。

五、局限空間須設置足夠通風量之通風設施、須有自給式呼吸器、安全帶、安全索等措施。

第 25 條 設備管線拆修作業規定如下：

一、危險管路拆卸前，須與本公司監工人員確認管路內危害物都已清除、管路釋壓完成。

二、確認欲拆除之管路、閥件都已標示清楚。

三、負責危險管路拆卸之人員，必須備齊個人安全防護裝備及預防化學品洩漏之緊急應變器材。

第 26 條 高架作業規定如下：

一、依法規「高架作業勞工保護措施標準」如酒醉、醫師診斷身體虛弱者等人員不得從事高架作業。

二、設備搬運、材料運送所搭設作業平台之設計高度超過五公尺， 其設計、組配及拆除作業應依「營造安全衛生設施標準」辦理。

三、施工架(鷹架)組配拆裝作業，須有施工架組配作業主管在場督導其作業安全完成作業前中後點檢。

四、活動施工架輪子須有插銷固定，作業平台須滿鋪並架設安全護欄、設斜撐材、腳趾板內梯式上下設備等做適當而充分之保護。

五、垂直高架作業環境，如外牆、管道間、電梯坑口，架設安全網、安全母索、工作平台等有困難時，得以防墜落器替代之。

六、依施工地點現場情況須有防止人員墜落之設施，如安全網、安全護欄、安全母索、防墜落器、高空升降機、施工架/活動施工架。

七、使用合梯、直梯前必須檢查梯身是否有無缺陷鬆脫變形，上下梯時須有人員扶住梯身防止傾倒。

八、禁止上下重疊作業，但有安全防護措施將不受此限。

九、高架作業禁止踩踏任何危險管路。

十、對於有墜落危險之場所，應設置警告標示並禁止無關人員進入。

第 27 條 吊掛作業規定如下：

一、依「危險性機械及設備安全檢查規則」完成機械或設備的定期檢查。

二、以起重機具從事吊掛作業人員，依「勞工安全衛生教育訓練規則」取得證照。

三、移動式起重機進廠作業需經點檢完成方可開始作業；作業範圍須圍籬告示並派專人管制，吊掛作業中嚴禁任何人員車輛經過作業區下方。

四、吊掛作業附近有高壓電線時，須注意移動式起重機伸縮桿勿接近高壓電線；綑綁貨物包裝材質(如繩索、塑膠袋)，勿因強風揚起接觸高壓電線。

五、移動式起重機支撐腳架應全部伸開穩固，被吊掛物品須捆扎牢靠無掉落飛落之危害。

六、使用鋼索綑綁吊掛物件時，須留意被吊掛物件邊緣是否會割斷鋼索造成鋼索斷裂之意外。

七、清洗過程產生之污水，若會流入雨水溝，則須事先請監工單位向本公司廢水管理單位報備。

八、吊籠設備的檢查，檢點項目含支撐架(如L 型夾具)、升降裝置，及安全裝置如過捲預防、漏電斷路器等。

第 28 條 活線作業規定如下：

一、在電路上工作之前主開關應拉開加掛上適當之安全掛籤，並於必要時加鎖，竣工後送電前，應確認線路上所有人員均已離開。

二、施工現場須有監督作業人員在旁，注意施工安全。

三、接電時須插於插座上，或使用含壓線端子的電線接於分路開關之負荷側。

四、佩戴防護設施如絕緣衣、 絕緣毯、 絕緣手套、絕緣鞋、橡膠手套等。

第 29 條 高架地板掀開作業， 現場須做好圍籬等安全措施， 避免人員踩空墜落。

第三節 其他作業規定

第 30 條 物料搬運、更換安全注意事項：

一、物料/器具堆放不得阻礙滅火器之使用及阻礙安全出入口或電氣開關。

二、搬運物料時須注意電線及電氣設備，以免身體及物料與之接觸導致觸電引起災害。

三、含內燃機動力車輛未經本公司所屬工作場所負責人核准前不得駛入管制區域內。

四、槽車、起重機於停車裝卸貨物時，應將手煞車拉起並以輪檔固定車輪。

五、槽車作業前，人員配戴個人防護設備，並確認管路接頭銜接、接地、閥的開關、電源開關等...是否正確，逐一檢查完成後，始能進行充灌作業，完成作業後並應復歸。

六、運送危害物質的車輛應依法規「道路交通安全規則」規定辦理，如明顯標示、安全資料表(SDS)、滅火器、洩漏應變器材等。

七、氣體/化學品之採購應要求供應商提供安全資料表（SDS），供應商依實際情況、狀況檢討安全資料表（SDS）內容之正確性，並適時更新其內容。

八、採購以容器盛裝列管之氣體/化學品，應依“ 危害性化學品標示及通識規則”管制要求，須於容器上張貼危害圖示。

九、物料移位前要先確定移動路線，以避開阻塞通道 /撞牆壁/物件/人員之可能。

十、設備過高/過大/過重而於搬運過程中有發生危險之虞時，應將設備部分拆解後搬運，地板上舖放金屬板，以防塌陷。

十一、拆箱、搬機作業之人員應穿安全鞋。

十二、作業過程中，可能為化學品、氣體、廢液、金屬碎削等物質， 噴濺於眼睛者，配戴安全眼鏡或護目鏡。

十三、專門機構到廠實施危險性機械（固定式起重機、移動式起重機、營建用升降機...等）或設備（鍋爐、壓力容器、高壓氣體特定設備、高壓氣體容器..等）檢修或安環 衛專業檢測（如作業環境測定、環境檢測）時，應符合法定要求與專業機構之資格條件。

十四、裝設達法令列管之危險性機械（固定式起重機、移動式起重機、營建用升降機...等）、設備（鍋爐、壓力容器、高壓氣體特定設備、高壓氣體容器..等）或需特殊防護標準之機械器具（動力衝剪機械、動力堆高機、研磨機、研磨輪...等）時，應將辦理該機具設備竣工檢查所需的法定資料（如強度計算書、設備明細表、熔接檢查合格證明文件等資料）型式檢定合格證明文件等要求隨件附上。

十五、承攬商應依作業性質備妥安環衛專業防護裝備或專業監測儀器/設備（如自吸呼吸器，SCBA、化學/消防防護衣、氣體偵測器）。

十六、進廠高空工作車時，須符合國家標準（CNS 14965）之規定，並隨件附上高空工作車之構造規格備查。

十七、新安裝或更換防爆機具、設備時清楚載明該防爆機具性能須符合國家標準（CNS 3376 系列）或同等規格（IEC 60079、NEC認證合格），並張貼型式認證合格標籤。

十八、販賣放射性/可發生游離輻射設備者，應取得販賣商資格（即取得行政院原子能委員會之銷售許可證），且販售商應提供辦理輸入許可及使用登記時，必要的文件。

十九、消防安全工程施工時，應確保符合消防相關法令與消防保險公司要求事項。

第 31 條 承攬商人員在本公司廠區使用化學品注意事項如下：

一、工作場所內所使用之揮發性溶劑應隨時加蓋鎖緊，現場保養維修所使用之容器其容量必須小於5 加侖，且容器需為不易碎材質。

二、使用中之各種鋼瓶須加以台車或兩條鍊條固定，遠離熱源並避免傾倒，搬運時禁止利用雙腳踢動滾動。

三、不相容之化學品不可相互混合，包括使用後之殘留廢液或擦拭布等應各別放置在容器 及相關收集桶內。

四、因作業而攜入廠區的化學品，應準備安全資料表並主動告知本公司監工。

五、禁止擅自拿取本公司化學品空桶(箱)、玻璃容器安裝任何液體、廢棄物或當墊腳使用。

第 32 條  承攬商施工中須進行樓地板或牆面開孔作業，其位置應與本公司監工確認是否有電氣或其他管路經過。作業現場須有隔離與警告標示，施工後廢水不可任意傾倒於廁所、洗手台避免堵塞排水管路。

第 33 條  有關各廠其他相關作業規定，依各廠危害許可辦法實施辦理。

第四章 罰則

第 34 條 安全衛生環保罰則

承攬商於入廠期間，如有違反本公司「承攬商違反安全衛生管理暨環保規定扣款標準」(附件6.8)之各列事項者，除應立即改善外，本公司得以要求承攬商交付罰款或逕行終止與該承攬商之相關合約。

『承攬須知』簽收暨同意單

廠商：                 公司(以下簡稱本公司)茲收到並已詳閱長春人造樹脂廠/長春石油化學/大連化學工業股份有限公司(以下簡稱長春樹脂/長春石化/大連公司)交付之『承攬須知』一份。本公司同意遵守職業安全衛生法令、勞動基準法所規定之勞動條件、環境保護相關法令與長春樹脂/長春石化/大連公司之『承攬須知』中各項規定事項，若有違反上述各項規定事項，致在長春樹脂/長春石化/大連公司內造成人員傷亡或財產損失時，本公司除願意接受長春樹脂/長春石化/大連公司之處罰外，本公司並應依法負責賠償。若因前述事件與長春樹脂/長春石化/大連公司進行訴訟程序，本公司與長春樹脂/長春石化/大連公司公司願以事故發生所在地之地方法院為民事案件第一審管轄法院。

以下勾選適用的項目︰

□ 本公司為使用(非租用) 長春樹脂/長春石化/大連公司場地營業的廠商。本簽收單經長春樹脂/長春石化/大連公司承辦人員(廠務部或請購部門)簽名後，正本由長春樹脂/長春石化/大連公司保存，影本交給本公司保存。

□ 本公司為承攬長春樹脂/長春石化/大連公司特定工作的廠商。本簽收單經長春樹脂/長春石化/大連公司承辦人員(廠務部或請購部門)簽名後，正本由長春樹脂/長春石化/大連公司保存，影本交給本公司保存。本公司於施工或提供服務期間，依職業安全衛生法令規定，及為避免發生職業災害，本公司同意加入長春樹脂/長春石化/大連公司所設置之協議組織，遵守長春樹脂/長春石化/大連公司及各廠相關管理規定，並指派本公司

□ 員工(姓名)：                (安全衛生資格證書字號：                )

為本公司在長春樹脂/長春石化/大連公司施工或提供服務期間之安全衛生管理人員，負責實施自動檢查及與長春樹脂/長春石化/大連公司聯絡有關安全衛生事項，並負責職業安全衛生法令所規訂之安全衛生工作事項。本公司所指派之安全衛生管理人員有異動時，本公司應負責主動通知長春樹脂/長春石化/大連公司。

立同意單公司印章 ：

公司負責人或代表人簽章 :

安全衛生負責人簽章：

日期(年.月.日) :

承辦人員簽名:                    日期：